## Slide 1: SLAM的前世今生
2017-3-30
侯凯
Notes: 综述性，概括地将，SLAM的主体技术不多、细节技术一堆堆。

## Slide 2: 前世
人们惆怅千年要解决的问题：
定位、定向、测速、授时
夜观天象-牵星术- GPS（打破了大家的游戏规则）
目前已基本上解决了室外的定位和定姿问题，室内怎么办？室外怎么优化位姿？

## Slide 3: SLAM是什么？
SFM(Structure From Motion)传统三维重建：计算机视觉、离线
SLAM(Simultaneous Localization and Mapping)定位与建图：自动化控制-ROS、实时
二者的数学理论相似，应用侧重点不同。
SLAM同步构建周围世界的3d地图，并确定robot所在的位置和方向。
ICCV:SLAM是和ConvNets和Deep Learning互补的算法。SLAM专注于几何问题， Deep Learning主要解决感知与识别。如果想让机器人走到冰箱而不撞墙，你需要SLAM；如果要识别冰箱内的物体，你需要卷积网络。
Notes: 一堆传感器， 搭建ROS

## Slide 4: SLAM的分支
SLAM可以使用大量不同的硬件；SALM是一个概念不是算法；SLAM包含多步，每个模块都有多种算法。
整个SLAM框架可以分为前端和后端。根据不同的前端配置采用不同的后端策略，后端也提出了众多的算法理论。
前端：涉及传感器的选择及其数据处理。机器人的两个主要模块：
移动系统：里程计、GPS、imu惯导等
测量系统：Laser、sonar、vision等
后端：综合前端信息，优化位姿。涉及数学知识较多。
常见的slam算法：vslam、rgbd-salm、monoslam、orb-slam等
Notes: 激光精度高、贵，有些场景不适合
声呐便宜水下，精度低
摄像机信息丰富、计算量大、对光照敏感，摄像机又分单目双目等

## Slide 5: SLAM的一般过程
由于运动估计传感器（移动系统）得到的位姿通常具有较大的误差，因而我们希望使用测量系统得到的周围环境信息来优化位姿。
1、机器人使用观测系统测量地标相对于机器人的距离和角度。
2、运动一段距离后，达到新的位置，机器人通过运动方程预测新位置。
3、在新的位置，通过观测系统重新测量各个地标的距离和角度。
4、如此反复
利用预测值和观测值计算系统状态——卡尔曼滤波
Notes: 地标的选择是一个研究方向，简单的有特征点（静止点，人是运动的），
更鲁棒更高级的是线段，平面都可以作为地标
路标还会涉及到路标的更新

## Slide 6: SLAM的一般过程

## Slide 7: SLAM的一般过程
线性KF方程
上述中x为系统状态：
Z表示测量系统得到的地标相对机器人的距离、角度。w和v表示噪声。
由此，可以根据上一时刻状态和当前时刻观测量更新得到当前时刻状态。
例如
状态方程
观测方程
Notes: u和z是硬件提供的

## Slide 8: SLAM的一般过程
KF滤波是线性方程，所以SLAM中常用的是EKF(Extended Kalman Filter).
目前，也有一些slam采用了粒子滤波PF。EKF是用线性系统代替非线性系统，PF是基于马尔科夫蒙特卡洛方法的抽样滤波，适用非线性系统。
上述渐进式的匹配方式，存在累计误差。所以最好和前面多帧进行对比（预测方程基于前面多个时刻）。
Notes: PF中要维持所有的可能状态，对资源消耗大。
累计误差：如果有一帧错误，后续又基于这个错误的位置，后果不堪设想。

## Slide 9: 后端Graph-based SLAM
SLAM借鉴SFM中的捆集优化思想，走向了图优化的道路。
优化方法和滤波器方法有根本上的不同。它并不是一个迭代的过程，而是考虑过去所有帧中的信息。通过优化，把误差平均分到每一次观测当中。
有很多优化库可用。
Notes: Graph-based SLAM是无法计算的，图的联结数目巨大，但是其实这是一个稀疏的，正是这个稀疏性，使得优化思路成为了现实。

## Slide 10: 闭环检测
新来一帧数据，如何判断它在已有序列中是否出现过。
1、新帧的位置，如果回到历史位置附近；
2、帧的特征和历史关键帧特征相似（常用）。
如果检测成功，可以显著地减小累积误差。
Notes: 这个是SLAM涉及的基本问题
不用第一种：科学家认为前一种依靠有噪声的位置来减少位置的噪声，有点循环论证的意思。
第二种就是：帧帧匹配

## Slide 11: SLAM的应用
扫地机器人（代言人）涉及：定位+制图+路径规划
室内移动机器人
无人机
无人驾驶
Notes: SFM更具有理论价值 SLAM更具有应用价值

## Slide 12: 参考
《SLAM for Dummies》